## Slide 1
第一部分：
  PID基本原理
  编码电机闭环控制实验
第二部分：
  PID算法改进
  编码电机闭环控制实验
第三部分：
  双环PID基本原理
  倒立摆实验
课程简介
电机控制实验平台
倒立摆实验平台

## Slide 2
资料下载：
https://jiangxiekeji.com/download.html
获取视频中出现的所有资料
我们的淘宝店：
https://jiangxiekeji.taobao.com
获取视频中出现的硬件设备
淘宝店铺名：江协科技
相关链接

## Slide 3
硬件平台

## Slide 4
硬件平台

## Slide 5
软件平台
Keil uVision5 - MDK
SerialPlot

## Slide 6
PID是比例（Proportional）、积分（Integral）、微分（Differential）的缩写
PID是一种闭环控制算法，它动态改变施加到被控对象的输出值（Out），使得被控对象某一物理量的实际值（Actual），能够快速、准确、稳定地跟踪到指定的目标值（Target）
PID是一种基于误差（Error）调控的算法，其中规定：误差=目标值-实际值，PID的任务是使误差始终为0
PID对被控对象模型要求低，无需建模，即使被控对象内部运作规律不明确，PID也能进行调控
PID简介

## Slide 7
开环（Open Loop）：控制器单向输出值给被控对象，不获取被控对象的反馈，控制器对被控对象的执行状态不清楚
开环与闭环
闭环（Closed Loop）：控制器输出值给被控对象，同时获取被控对象的反馈，控制器知道被控对象的执行状态，可以根据反馈修改输出值以优化控制
控制器
被控对象
输出值
目标值
控制器
被控对象
输出值
目标值
实际值

## Slide 8
定义误差：
PID输出值：
PID输出值：
PID公式与系统框图
目标值
实际值
PID控制器
被控对象
输出值
误差

## Slide 9
比例项（P）
只含有比例项的PID输出值：
比例项的输出值仅取决于当前时刻的误差，与历史时刻无关。当前存在误差时，比例项输出一个与误差呈正比的值，当前不存在误差时，比例项输出0
越大，比例项权重越大，系统响应越快，但超调也会随之增加
纯比例项控制时，系统一般会存在稳态误差，越大，稳态误差越小

## Slide 10
比例项（P）

## Slide 11
PID稳态误差：系统进入稳态时，实际值和目标值存在始终一个稳定的差值
稳态误差产生原因：纯比例项控制时，若误差为0，则比例项结果也为0。被控对象输入0时，一般会自发地向一个方向偏移，产生误差。产生误差后，误差非0，比例项负反馈调控输出，当调控输出力度和自发偏移力度相同时，系统达到稳态
判断是否会产生稳态误差：给被控对象输入0，判断被控对象会不会自发偏移
判断稳态误差的方向：给被控对象输入0，自发偏移方向即为稳态误差方向
稳态误差

## Slide 12
含有比例项和积分项的PID输出值：
积分项的输出值取决于所有时刻误差的积分，与历史时刻有关。积分项将历史所有时刻的误差累积，乘上积分项系数后作为积分项输出值
积分项用于弥补纯比例项产生的稳态误差，若系统持续产生误差，则积分项会不断累积误差，直到控制器产生动作，让稳态误差消失
越大，积分项权重越大，稳态误差消失越快，但系统滞后性也会随之增加
积分项（I）

## Slide 13
积分项（I）

## Slide 14
含有比例项、积分项和微分项的PID输出值：
微分项的输出值取决于当前时刻误差变化的斜率，与当前时刻附近误差变化的趋势有关。当误差急剧变化时，微分项会负反馈输出相反的作用力，阻碍误差急剧变化
斜率一定程度上反映了误差未来的变化趋势，这使得微分项具有 “预测未来，提前调控”的特性
微分项给系统增加阻尼，可以有效防止系统超调，尤其是惯性比较大的系统
越大，微分项权重越大，系统阻尼越大，但系统卡顿现象也会随之增加
微分项（D）

## Slide 15
微分项（D）
目标值和
实际值的变化
误差的变化

## Slide 16
连续形式PID：
离散形式PID：
若将并入和，则：
连续形式PID与离散形式PID公式

## Slide 17
连续形式PID离散化示意图
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8

## Slide 18
位置式PID：
当时：
两式相减，得到增量式PID：
位置式PID与增量式PID公式

## Slide 19
位置式PID由连续形式PID直接离散得到，每次计算得到的是全量的输出值，可以直接给被控对象
增量式PID由位置式PID推导得到，每次计算得到的是输出值的增量，如果直接给被控对象，则需要被控对象内部有积分功能
增量式PID也可在控制器内进行积分，然后输出积分后的结果，此时增量式PID与位置式PID整体功能没有区别
位置式PID和增量式PID计算时产生的中间变量不同，如果对这些变量加以调节，可以实现不同的特性
位置式PID与增量式PID比较

## Slide 20
确定一个调控周期，每隔时间，程序执行一次PID调控
PID程序实现

## Slide 21
位置式PID程序实现

## Slide 22
增量式PID程序实现（控制器内积分，输出全量）

## Slide 23
积分限幅：限制积分的幅度，防止积分深度饱和
积分分离：误差小于一个限度才开始积分，反之则去掉积分部分
变速积分：根据误差的大小调整积分的速度
微分先行：将对误差的微分替换为对实际值的微分
不完全微分：给微分项加入一阶惯性单元（低通滤波器）
输出偏移：在非0输出时，给输出值加一个固定偏移
输入死区：误差小于一个限度时不进行调控
PID算法改进

## Slide 24
要解决的问题：如果执行器因为卡住、断电、损坏等原因不能消除误差，则误差积分会无限制加大，进而达到深度饱和状态，此时PID控制器会持续输出最大的调控力，即使后续执行器恢复正常，PID控制器在短时间内也会维持最大的调控力，直到误差积分从深度饱和状态退出
积分限幅实现思路：对误差积分或积分项输出进行判断，如果幅值超过指定阈值，则进行限制
积分限幅

## Slide 25
积分限幅程序实现
单独对误差积分进行限幅
对整个积分项输出进行限幅
（IntOut替换原来的ErrorInt）

## Slide 26
要解决的问题：积分项作用一般位于调控后期，用来消除持续的误差，调控前期一般误差较大且不需要积分项作用，如果此时仍然进行积分，则调控进行到后期时，积分项可能已经累积了过大的调控力，这会导致超调
积分分离实现思路：对误差大小进行判断，如果误差绝对值小于指定阈值，则加入积分项作用，反之，则直接将误差积分清零或不加入积分项作用
积分分离

## Slide 27
积分分离程序实现
判断误差决定是否加入积分作用
（另外定义变量C）
判断误差决定是否直接给积分清零

## Slide 28
要解决的问题：如果积分分离阈值没有设定好，被控对象正好在阈值之外停下来，则此时控制器完全没有积分作用，误差不能消除
变速积分实现思路：变速积分是积分分离的升级版，变速积分需要设计一个函数值随误差绝对值增大而减小的函数，函数值作为调整系数，用于调整误差积分的速度或积分项作用的强度
变速积分

## Slide 29
变速积分
误差绝对值
调整系数
1
0
A
误差绝对值
调整系数
1
0
A
B
误差绝对值
调整系数
1
0
积分分离
变速积分（线性）
变速积分（非线性）

## Slide 30
变速积分程序实现
变速积分调整误差积分的速度
（另外定义变量C，k设置变速衰减速度）
变速积分调整积分项作用的强度
（另外定义变量C，k设置变速衰减速度）

## Slide 31
要解决的问题：普通PID的微分项对误差进行微分，当目标值大幅度跳变时，误差也会瞬间大幅度跳变，这会导致微分项突然输出一个很大的调控力，如果系统的目标值频繁大幅度切换，则此时的微分项不利于系统稳定
微分先行实现思路：将对误差的微分替换为对实际值的微分
普通PID的微分项输出：
微分先行PID的微分项输出：
微分先行

## Slide 32
微分先行
目标值切换导致误差突变
误差
实际值
目标值
目标值
实际值
PID控制器
输出值
误差
被控对象

## Slide 33
微分先行程序实现
（另外定义变量DifOut和Actual1）

## Slide 34
要解决的问题：传感器获取的实际值经常会受到噪声干扰，而PID控制器中的微分项对噪声最为敏感，这些噪声干扰可能会导致微分项输出抖动，进而影响系统性能
不完全微分实现思路：给微分项加入一阶惯性单元（低通滤波器）
普通PID的微分项输出：
不完全微分PID的微分项输出：
不完全微分

## Slide 35
不完全微分
0
1
2
3
4
5
6
7
8
误差
调控次数
对P项的影响
对I项的影响
对D项的影响
目标值
实际值
PID控制器
输出值
误差
滤波器
被控对象

## Slide 36
不完全微分程序实现
（另外定义变量DifOut，α设置滤波强度）

## Slide 37
要解决的问题：对于一些启动需要一定力度的执行器，若输出值较小，执行器可能完全无动作，这可能会引起调控误差，同时会降低系统响应速度
输出偏移实现思路：若输出值为0，则正常输出0，不进行调控；若输出值非0，则给输出值加一个固定偏移，跳过执行器无动作的阶段
输出偏移的PID输出值：
输出偏移

## Slide 38
输出偏移程序实现

## Slide 39
要解决的问题：在某些系统中，输入的目标值或实际值有微小的噪声波动，或者系统有一定的滞后，这些情况可能会导致执行器在误差很小时频繁调控，不能最终稳定下来
输入死区实现思路：若误差绝对值小于一个限度，则固定输出0，不进行调控
输入死区的PID输出值：
输入死区

## Slide 40
输入死区程序实现

## Slide 41
单环PID只能对被控对象的一个物理量进行闭环控制，而当用户需要对被控对象的多个维度物理量（例如：速度、位置、角度等）进行控制时，则需要多个PID控制环路，即多环PID，多个PID串级连接，因此也称作串级PID
多环PID相较于单环PID，功能上，可以实现对更多物理量的控制，性能上，可以使系统拥有更高的准确性、稳定性和响应速度
多环串级PID
内环PID
被控对象
输出值
目标值
实际值
外环PID
输出值
目标值
实际值

## Slide 42
定位置控制单环与双环比较
位置环PID
电机
输出PWM
目标位置
实际位置
速度环PID
电机
输出PWM
目标速度
实际速度
位置环PID
输出速度
目标位置
实际位置

## Slide 43
双环PID程序实现

## Slide 44
倒立摆硬件结构

## Slide 45
倒立摆硬件结构

## Slide 46
倒立摆硬件结构
2048
0
4095

## Slide 47
内环角度环：保持摆杆稳定倒立
外环位置环：保持横杆的位置固定在一个地方
倒立摆控制
角度环PID
电机
输出PWM
目标角度
实际角度
位置环PID
输出角度
目标位置
实际位置
角度传感器
电机编码器
倒立摆系统
中心角度

## Slide 48
自动启摆流程
如果摆杆位于右侧区间且处于最高点位置，则横杆需要向左施加瞬时驱动力
如果摆杆位于左侧区间且处于最高点位置，则横杆需要向右施加瞬时驱动力
如果摆杆进入中心区间，则启摆结束，开始执行PID控制程序
0
4095
中心角度
中心区间
A<角度值<B
左侧区间
0≤角度值≤ A
A
B
右侧区间
B ≤角度值≤4095

## Slide 49
自动启摆流程
RunState=0 停止
PWM输出0
RunState=1 判断
根据角度值确定
下一步要转入的状态
RunState=21 向左摆动
PWM输出正值
RunState=22 延时
计数计时
RunState=23 向右摆动
PWM输出负值
RunState=24 延时
计数计时
RunState=31 向右摆动
PWM输出负值
RunState=32 延时
计数计时
RunState=33 向左摆动
PWM输出正值
RunState=34 延时
计数计时
RunState=4 倒立摆
执行PID控制程序
K1按下
摆杆位于右侧区间且处于最高点位置
计时时间到
计时时间到
计时时间到
计时时间到
摆杆位于左侧区间且处于最高点位置
摆杆进入中心区间
任何其他状态下K1按下
倒立摆状态下摆杆倒下

## Slide 50
正文
标题